ООО «Маркировочные аппараты»

191144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д.22, лит. «Д», пом.12

Тел: 8(921) 949-68-61

E-mail: map_spb@bk.ru ,  www.mapspb.ru

Технические характеристики «МАК-2.6»

МАРКИРУЕТ ДО 120 ТЫСЯЧ ЯИЦ В ЧАС

| № | Основные характеристики | МАК-2.6 |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний вид |  |
| 1 | Кол-во строк в марке | до 2-х |
| 2 | Количество печатающих головок | до 6-ти |
| 3 | Матрица марки | 512х24 |
| 4 | Максимальное кол-во символов в каждой строке | 100 |
| 5 | Высота знака, мм | 2-12 |
| 6 | Количество шрифтов | 6 |
| 7 | Разрешающая способность, точек/мм | 3 |
| 8 | Максимальная скорость: м/с -при однострочной печати -при двухстрочной печати -при трехстрочной печати | 2.0 0.8 0.5 |
| 9 | Объем памяти долговременного хранения | 64 сообщения,64 графических фрагмента |
| 10 | Направление печати | Переворот, реверс |
| 11 | Возможность синхронизации скорости печати и скорости конвейера. | да |
| 12 | Внешние интерфейсы | RS – 232 |
| 13 | Дополнительные функции | Счетчик продукции, номер недели, логотипы* |
| 14 | Загрузки логотипов и сообщений с компьютера | да |
| 15 | Напряжение питания, В | 90 - 250 |
| 16 | Потребляемая мощность, Вт | 45 |
| 17 | Вес с заправкой, кг | 30 |
| 18 | Габаритные размеры ШхВхД, мм | 363 x 225 x 380 (основной модуль) 363х200х346 (модуль головок) |
| 19 | Габаритные ращмеры печатающей головки ШхВхД, мм | 175х53х42 |
| 20 | Ёмкость заправки чернил и растворителя, л | 1,5 |
| 21 | Расход одного литра чернил | 40 -70 млн. символов размером 5х7 точек |
| 23 | Стоимость аппарата в базовой комплектации: | 687900 рублей |

* Опция по заказу пользователя.

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ